## Slide 1: Materi VLAN (Virtual Local Area Network)
Pengantar Jaringan Virtual

## Slide 2: Pengertian VLAN
VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Setiap VLAN dapat berfungsi seperti jaringan terpisah walaupun berada pada switch yang sama.

## Slide 3: Tujuan VLAN
1. Meningkatkan keamanan jaringan
2. Mengurangi lalu lintas broadcast
3. Mempermudah manajemen jaringan
4. Meningkatkan efisiensi dan performa jaringan

## Slide 4: Jenis-Jenis VLAN
1. Default VLAN – VLAN bawaan pada switch (biasanya VLAN 1)
2. Data VLAN – Untuk lalu lintas data pengguna
3. Voice VLAN – Untuk trafik VoIP
4. Management VLAN – Untuk mengelola perangkat jaringan
5. Native VLAN – Untuk frame untagged

## Slide 5: Cara Kerja VLAN
• VLAN bekerja pada Layer 2 (Data Link Layer) OSI Model
• Port pada switch dikonfigurasi untuk VLAN tertentu
• Komunikasi antar VLAN memerlukan router atau Layer 3 switch (Inter-VLAN Routing)

## Slide 6: Contoh Kasus VLAN di Kantor
• VLAN 10 → Divisi Keuangan
• VLAN 20 → Divisi IT
• VLAN 30 → Divisi HRD
Setiap divisi hanya bisa berkomunikasi dalam VLAN-nya, kecuali diizinkan oleh admin jaringan.

## Slide 7: Kesimpulan
VLAN membagi jaringan besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. Teknologi ini penting untuk manajemen jaringan modern di sekolah, kantor, atau perusahaan besar.